23 мая 2008 г.

# Извещение № 11/6

# о продлении котировки цен

Комитет планирования и социально-экономического развития Островского района, являясь уполномоченным органом по размещению заказов, настоящим извещает о продлении котировки цен  на проведение строительных работ по переводу на природный газ жилого дома №4 по ул. Ленина в г. Острове.

1. Почтовый адрес уполномоченного органа по размещению заказа: 181350,                     г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев д.1 каб. № 28; тел. 32926; факс 31945;                             e-mail: adm1209@ellink.ru, контактное лицо – Чокой Елена Викторовна, консультант по техническим вопросам – Тимохин Евгений Алексеевич, тел. 31085.

2. Муниципальный заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства (служба заказчика) г. Острова и Островского района, 181350, г. Остров, ул. 25 Октября д.22, тел. 34037, контактное лицо – начальник Тимофеев Виталий Николаевич.

3. Источник финансирования – средства местного бюджета (арендные платежи за газопровод).

4. Наименование и место выполнения работ – Проведение строительных работ по переводу на природный газ жилого дома №4 по ул. Ленина в г. Острове.

Предмет котировки цен составляет 2 лота.

- Лот № 1: Строительство наружного газопровода низкого давления для перевода на природный газ жилого дома №4 по ул. Ленина в городе Острове.

Максимальная цена контракта – 171 000 руб. Перечень наименований работ в рамках лота №1, включая их объем, приведен в Приложении №1.

-    Лот № 2: Строительство внутренних сетей газоснабжения жилого дома №4 по              ул. Ленина в городе Острове.

Максимальная цена контракта – 160 500 руб. Перечень наименований работ в рамках лота №2, включая их объем, приведен в Приложении №2.

5. Сроки выполнения работ  – июнь 2008 года.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ безналичный расчет, на основании актов о выполненных подрядчиком и принятых заказчиком объемов работ. В стоимость работ указанных в п.4 настоящего извещения не включены затраты заказчика-застройщика в размере 4,15% от  указанной максимальной цены контракта.

7. Котировочные заявки принимаются в письменной форме со дня опубликования извещения о проведении котировки цен по адресу указанному в п. 1 и должны быть получены не позднее 17 час. 29 мая 2008 года.

Рассмотрение заявок на участие состоится в 16 ч. 00 мин. 30 мая 2008 г. по адресу               г. Остров ул. Островских Молодогвардейцев д.1, каб. 28.

8. Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, качество и сроки выполнения работ, срок гарантийных обязательств не менее 5 лет.

9. Муниципальный контракт подписывается не ранее чем через 5 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

10. Котировочные заявки предоставляются по нижеприведенной форме.

И.о. Главы Островского района:                                                                          Р.А. Сирош

В комиссию по закупке

товаров, работ и услуг

для муниципальных нужд

Островского района

181350 г. Остров,

ул. Островских молодогвардейцев, д.1

тел. 3-29-26 факс. 3-19-45

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Фирма (название) изучив запрос котировок цен на выполнение работ по: _____________________________ предлагаем оказание следующих услуг:

__________________________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен произвести ______________________(наименование товара, работ) (указать сроки, условия, гарантии, скидки, другие предложения поставщика).

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Реквизиты поставщика:

- наименование;

- местонахождение (для юридических лиц);

- Ф.И.О. (для физических лиц)

- банковские реквизиты.

Приложение: копия лицензии, график выполнения работ или поставок  и локальная смета.

Руководитель (должность)					/подпись/ 	/Ф.И.О/

/дата/						/печать/

# Приложение № 1

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Объемов и видов работ по лоту №1: Строительство наружного газопровода низкого давления для перевода  на природный газ ж/д №4 по ул. Ленина в г. Острове

| № п/п | Наименование работ. | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1. | м3 | 736,0 |
| 2 | Разработка грунта в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений ,с откосами, группа грунтов:1 (добор грунта). | м3 | 6,5 |
| 3 | Разработка грунта в ручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (при пересечении с сетями, контрольный шурф). | м3 | 9,2 |
| 4 | Засыпка в ручную котлованов, траншей и ям, группа грунтов: 2 (грунт влажный). | м3 | 20,0 |
| 5 | Разработка траншей и котлованов с перемешиванием грунта до 5м бульдозером мощностью: 59 (80) кВт (л.с.): 1 группа грунтов. | м3 | 643,0 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2. | м3 | 64,3 |
| 7 | Устройство основания: песчаного. | м3 | 3,72 |
| 8 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм. | м | 46,5 |
| 9 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (по фасаду). | м | 4,0 |
| 10 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (по фасаду) | м | 118,0 |
| 11 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 25 мм (по фасаду). | м | 28,0 |
| 12 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из электросварных труб диаметром: 50 мм (по фасаду). | м | 7,0 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой . | м2 | 52,0 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью. | м2 | 52,0 |
| 15 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов газоснабжения из труб стальных водогазопроводных углеродистых: диаметр трубопроводов 20 мм. | м | 4,0 |
| 16 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов газоснабжения из труб стальных углеродистых: диаметр трубопроводов 32 мм. | м | 118,0 |
| 17 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов газоснабжения из труб стальных углеродистых: диаметр трубопроводов 25 мм. | м | 28,0 |
| 18 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов газоснабжения из труб стальных углеродистых: диаметр трубопроводов 50 мм. | м | 7,0 |
| 19 | Устройство выхода из полиэтиленовых труб из земли, диаметр газопровода: 63 мм. | выход | 2,0 |
| 20 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: 50 мм. | м | 203,5 |
| 21 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода: до 50 мм. | узел | 1,0 |
| 22 | Подъём давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм. | м | 203,5 |
| 23 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм. | участок | 1,0 |
| 24 | Установка настенного знака. | знак | 1,0 |
| 25 | Сверление отверстий в крышках колодцев инженерных коммуникаций. | шт | 2,0 |
| 26 | Установка штуцеров в цокольной части зданий. | м | 1,8 |
| 27 | Врезка штуцеров в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм. | врезов | 1,0 |
| 28 | Восстановление зелёной зоны. | м2 | 78,0 |
| 29 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | м3 | 1,35 |
| 30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований: из песка. | м3 | 1,2375 |
| 31 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм: однослойных. | м2 | 11,25 |
| 32 | Устройство покрытия толщиной 4 см. из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. | м2 | 11,25 |

# Приложение № 2

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

Объемов и видов работ по лоту №2: Строительство внутренних сетей газоснабжения ж/д №4 по ул. Ленина в г. Острове.

| № п/п | Наименование работ. | Единица измерения. | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водо-газопроводных не оцинкованных труб диаметром: 15 мм. | м | 51,5 |
| 2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водо-газопроводных труб диаметром: 25 мм. | м | 26,5 |
| 3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 20 мм. | м | 78,0 |
| 4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водо-газопроводных не оцинкованных труб диаметром: 50 мм (футляр) | м | 16,0 |
| 5 | Пневматические испытания газопроводов. | м | 156,0 |
| 6 | Заделка футляров при проходе труб через стены диаметром: до 100 мм. | шт. | 16,0 |
| 7 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм, счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. | шт | 16,0 |
| 8 | Установка газовых плит: четырёхкомфорочных (сущ). | 1 прибор | 12,0 |
| 9 | Установка газовых плит: бытовых двухкомфорочных (сущ). | 1 прибор | 4,0 |
| 10 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см. (ввод газа). | шт. | 16,0 |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей: решёток, переплётов, труб диаметром менее 50 мм, количество окрасок 2. | м2 | 21,0 |
| 12 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов газоснабжения из труб стальных водо-газопроводных углеродистых: диаметр трубопроводов, 25 мм | м | 26,5 |
| 13 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов газоснабжения из труб стальных водо-газопроводных углеродистых: диаметр трубопроводов, 20 мм. | м | 78,0 |
| 14 | Изготовление узлов внутренних трубопроводов газоснабжения из труб стальных водо-газопроводных углеродистых: диаметр трубопроводов, 15мм. | м | 51,5 |