30 января 2008 г.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта приемного отделения в здании лечебного корпуса.

1. Наименование Заказчика, расположенного по адресу: МЛПУ «Островская ЦРБ», 181350,  г. Остров, ул. Карла Маркса д.10 каб. № 89; тел. (факс) - (81152) 3-27-47;

e-mail: ostrovcrb@ellink.ru, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 650 000 руб.

3. Источник финансирования – средства местного бюджета.

4. Величина понижения начальной цены контракта (далее – «шаг аукциона») равняется 5% и составляет: 132,5 тыс. руб.

5. Шаг аукциона может быть понижен в соответствии с действующим законодательством.

6. Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

7. Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт приемного отделения в здании лечебного корпуса.

8. Сроки выполнения работ: февраль –  август 2008 г.

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, отсрочка платежа сроком 30 банковских дней после сдачи объекта.

10. Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедуры аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу бесплатно, по его письменному запросу в офисе уполномоченного органа в течение суток с поступления заявления доверенному лицу заявителя, либо по электронной почте в течении суток с поступления заявления, не считая выходных дней.

11. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения государственного и муниципального заказа, на котором размещена документация об аукционе, является официальный сайт Островского района по адресу: www.ostrov-city.ru.

12. Заявки на участие в аукционе представляются по адресу: 181350, г. Остров, ул. Карла Маркса д.10 каб. № 89 до начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13. Дата начала подачи заявок: 30  января 2008 года.

14. Аукцион состоится в МЛПУ «Островская ЦРБ» по адресу: 181350, г. Остров, ул. Карла Маркса д. 10 каб. № 89 - 27  февраля 2008 года в 15.00 часов.

15. Рассмотрение заявок на участие в торгах:  26 февраля 2008 г, 15.00 часов.

16. Обеспечение заявки не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется.

Требования к качеству работ и сроку гарантийных обязательств:

- все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, других нормативных документов;

- процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- срок гарантийных обязательств на выполненные работы – не менее 7 лет. На запорную

арматуру, а также оборудование и используемые материалы – в соответствии с

паспортными данными заводов- изготовителей.

1.Общестроительные работы.

При выполнении работ учитывать демонтаж конструкций.

Выполнить работы по замене внутренних и наружных дверных блоков. Внутренние двери должны быть однотипными,  с покрытием  устойчивым к воздействию моющих средств. Наружные двери – металлические, с доводчиком и домофоном.

Выполнить работы по замене деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ- профиля поворотных 2-х створчатых при наличии створки глухого остекления с установкой подоконных досок, отливов и облицовкой откосов листами ГКЛ по металлическому каркасу.

При выполнении работ по облицовке поверхности пола использовать противоскользкую 	керамогранитную плитку типа «Estima»; линолеум на теплоизоляционной подоснове устойчивый к стиранию.

При окраске поверхности стен использовать латексную краску на основе акрилового сополимера («Tikkurila,Euro 12, полуматовая).

В кабинетах предусмотреть устройство экранов из керамической плитки перед раковинами.

Качество применяемых материалов должно соответствовать санитарным и техническим требованиям для использования в данных помещениях и иметь соответствующие сертификаты качества (плитка керамическая, линолеум, краска и т.д.)

2. Сантехнические работы.

Необходимо выполнить  замену сантехнического оборудования с обвязкой вновь установленных сантехнических приборов и установкой запорной арматуры перед всеми сантехническими  приборами.

Заменить трубопровод холодного и горячего водоснабжения (с учетом установки фасонных частей и фитингов).

Необходимо выполнить работы по замене  чугунных труб канализации на трубы из полиэтилена. Сети канализации необходимо проложить с обеспечением необходимого технологического уклона и после монтажа провести проливку новых сетей.

3.Электромонтажные работы.

Необходимо выполнить  полную замену кабельных линий силовых и  освещения.

Провести замену щитков ЩО и ЩС.

Заменить светильники с лампами накаливания на люминисцентные.

Выполнить работы по замене шины заземления внутри помещений.

Должны быть выполнены электроизмерительные работы по замерам сопротивления изоляции и заземления.

Согласно ведомости работ необходимо выполнить следующие виды работ:

Ведомость работ по капитальному ремонту  приёмного отделения

| № | Перечень работ и затрат |
| --- | --- |
|  | Стены | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Ремонт кирпичной кладки стен и перегородок | м2 | 12 |
| 2 | Кладка кирпичных перегородок.толщ.250мм | м3 | 2,04 |
| 3 | Закладка проемов кирпичом | м3 | 6,3 |
| 4 | Пробивка проемов в кирпичных стенах | м3 | 4,42 |
| 5 | Разборка кирпичных перегородок толщ.250мм | м2 | 33 |
| 6 | Разборка деревянных остекленных перегородок (тамбур и коридор) | м2 | 54,2 |
| 7 | Разборка каркасных деревянных перегородок с обшивкой с 2х сторон | м2 | 11,1 |
| 8 | Устройство перегородок остекленных из ПВХ - профиля с дверным проемом (коридор) | м2 | 15,3 |
| 9 | Устройство каркасной перегородки Н=3,4м с обшивкой с двух сторон гипроком с изоляцией | м2 | 8,3 |
|  | Проемы |  |  |
| 10 | Разборка дверных деревянных заполнений | м2 | 40 |
| 11 | Разборка оконных деревянных блоков | м2 | 42,3 |
| 12 | Разборка отливов из стали оцинкованной | м2 | 18,8 |
| 13 | Демонтаж металлической дверной решетки | тн. | 0,56 |
| 14 | Монтаж окон 3х створчатых из ПВХ - профиля, поворотных при наличии створок с глухим остеклением | м2 | 42,9 |
| 15 | Установка водоотливов из стали с полимерным покрытием | м2 | 6,5 |
| 16 | Установка подоконников из профиля ПВХ | м2 | 18,8 |
| 17 | Установка металлических дверей с доводчиком и домофоном | шт/м2 | 2/4,9 |
| 18 | Установка дверных блоков из ПВХ - профиля 2-х польных | шт/м2 | 3/8,3 |
| 19 | Установка дверных блоков из ПВХ - профиля однопольных | шт/м2 | 8/16,8 |
| 20 | Установка дверных блоков «Финских» | шт/м2 | 5/8,4 |
| 21 | Установка и крепление наличников | м | 148 |
| 22 | Врезка замков | шт | 14 |
| 23 | Установка дверного ограничителя | шт | 12 |
| 24 | Монтаж уголка перфорированного | м | 140 |
|  | Полы |  |  |
| 25 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 150 |
| 26 | Разборка покрытий полов из плитки | м2 | 113,3 |
| 27 | Разборка плинтусов, деревянных | м | 95 |
| 28 | Устройство покрытий полов из противоскользящей керамо - гранитной плитки типа «Estimа» | м2 | 120 |
| 29 | Устройство выравнивающей стяжки полов сухой смесью типа «Плитонит А» | м2 | 111 |
| 30 | Устройство покрытий полов из линолеума на теплозвукоизоляционной подоснове | м2 | 111 |
| 31 | Устройство плинтуса из ПВХ на клее | м | 126 |
| 32 | Устройство плинтусов из плитки керамической | м2 | 110 |
| 33 | Монтаж металлических порожков | м | 20 |
|  | Потолки |  |  |
| 34 | Устройство подвесного потолка «Armstrong» | м2 | 150 |
|  | Отделочные работы |  |  |
| 35 | Расчистка стен от старой краски | м2 | 250 |
| 36 | Снятие побелки со стен и потолков | м2 | 383 |
| 37 | Разборка облицовки стен из плиток | м2 | 35,7 |
| 38 | Ремонт штукатурки отдельными местами | м2 | 25 |
| 39 | Сплошное выравнивание поверхности стен и дверных откосов смесью типа «Ветонит» толщ. до 10 мм | м2 | 708 |
| 40 | Улучшенная штукатурка кирпичных стен | м2 | 17.3 |
| 41 | Заделка штроб цементным раствором | м | 300 |
| 42 | Выравнивание поверхности потолков смесью типа «Ветонит» | м2 | 68 |
| 43 | Водоэмульсионная окраска поверхности потолков | м2 | 124 |
| 44 | Окраска стен и откосов водоэмульсионной латексной краской на основе акрилового сополимера(TIKKURILA, Euro) | м2 | 357 |
| 45 | Сплошное выравнивание наружных оконных откосов цем.- изв. р-ом | м2 | 12,5 |
| 46 | Масляная окраска наружных оконных откосов | м2 | 12,5 |
| 47 | Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 236 |
| 48 | Оклеивание стен обоями под окраску | м2 | 150 |
| 49 | Масляная окраска труб. радиаторов | м2 | 41 |
| 50 | Облицовка оконных откосов гипроком по металлическому каркасу | м2 | 30 |
| 51 | Обрамление оконных и дверных откосов пластиковым уголком | м | 80 |
| 52 | Облицовка стен плиткой керамической возле раковин. площ. 1 м2 | м2 | 4 |
|  | Разные работы |  |  |
| 53 | Разборка вентиляционных коробов (гипрок) разм.0.4 х 0.4 | м2 | 9.6 |
| 54 | Демонтаж вентиляционных решеток и закладных деталей | шт/м3 | 20/0,2 |
| 55 | Установка вентиляционных решеток разм 200 х 100 | шт | 20 |
| 56 | Монтаж закладных деталей из бруска | м3 | 0,2 |
| 57 | Устройство декоративных (из пластика)перегородок в санузлах | м2 | 4,4 |
| 58 | Устройство отбойной доски на стенах коридора | м | 62 |
| 59 | Устройство защитного экрана на отопительных радиаторах из гипрока на металлич. каркасе с установкой декоративной решетки | м2 | 2 |
| 60 | Смена пожарных шитков под ПК | шт | 1 |
| 61 | Погрузка мусора вручную в автомобиль-самосвал | м3 | 420 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 62 | Демонтаж водопроводных ст.труб Ду = 20 мм (стояки) | м | 57 |
| 63 | Тоже Ду = 15 мм | м | 61 |
| 64 | Тоже чугунных канализационных труб Ду = 50 мм | м | 81 |
| 65 | Прокладка ст. водопроводных труб Ду = до 20 мм (с учетом установки фитингов, уголков, соединений, водорозеток = 65 шт) | м | 120 |
| 66 | Прокладка канализац. полиэтиленовых труб Ду = 50 мм | м | 81 |
| 67 | Тоже Ду – 100 мм | м | 15 |
| 68 | Монтаж канализационных отводов диам. 50 мм | шт | 20 |
| 69 | Смена раковин на умывальник с тумбочкой + смеситель + сифон с гофрой | шт | 11 |
| 70 | Смена унитазов на «Компакт» в комплекте | шт | 3 |
| 71 | Монтаж ванны сидячей + смеситель | шт | 1 |
| 72 | Монтаж душевой кабины с поддоном + смеситель с душевой сеткой | шт | 1 |
| 72 | Смена вентилей Ду = до 20 мм | шт | 14 |
| 74 | Монтаж вентиля Ду = 50 мм | шт | 4 |
| 75 | Монтаж моек из нержав. стали (глуб. до 200 мм) | шт | 1 |
| 76 | Устройство трапа в ванной Ду = 50 мм | шт | 1 |
|  | Электромонтажные работы |  |  |
| 77 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 42 |
| 78 | Демонтаж электропроводки проложенной в штробе | м | 580 |
| 79 | Смена розеток –16шт; выключателей - 23шт;коробок-53шт |  |  |
| 80 | Замена осветительных щитков ЩО и ЩС (на 12 групп) | шт | 3 |
| 81 | Монтаж автоматических выключателей | шт | 20 |
| 82 | Прокладка кабеля ВВГ 3х1.5мм и 3 х2.5мм в штробе | п/м | 560 |
| 83 | Прокладка кабеля ВВГ3х1,5мм в гофре | п/м | 320 |
| 84 | Монтаж светильников для подвесного потолка, люминисцентных | шт | 36 |
| 85 | Монтаж светильников люминисцентных на подвесах | шт | 7 |
| 86 | Монтаж светильников потолочных в металлической сетке | шт | 2 |
| 87 | Монтаж светильников настенных типа «Таблетка» | шт | 12 |
| 88 | Присоединение кабеля к действующей сети | шт | 8 |
| 89 | Пробивка отверстий в кирпичной стене Ду = до 100 мм | шт | 14 |
| 90 | Пробивка борозд (штробы) в штукатурке | м | 300 |
| 91 | Установка тепловой завесы над входом | шт | 2 |
| 92 | Проводник заземляющий ПВ 1*10 | м | 40 |