15 февраля 2008 г.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта помещений лечебного корпуса (фойе, лестничная клетка, 4 кабинета).

1. Наименование Заказчика, расположенного по адресу: МЛПУ «Островская ЦРБ», 181350,  г. Остров, ул. Карла Маркса д.10 каб. № 89; тел. (факс) - (81152) 3-27-47;

e-mail: ostrovcrb@ellink.ru, контактное лицо – Дмитриева Елена Геннадьевна.

2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 260 000 руб.

3. Источник финансирования – средства местного бюджета.

4. Величина понижения начальной цены контракта (далее – «шаг аукциона») равняется 5% и составляет: 63 000 руб.

5. Шаг аукциона может быть понижен в соответствии с действующим законодательством.

6. Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

7. Предмет муниципального контракта: Капитальный ремонт помещений лечебного корпуса (фойе, лестничная клетка, 4 кабинета).

8. Сроки выполнения работ: март –  июнь 2008 г.

9. Форма, сроки и порядок оплаты работ: безналичный расчет, отсрочка платежа сроком 30 банковских дней после сдачи объекта.

10. Подробное описание работ, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедуры аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу бесплатно, по его письменному запросу в офисе уполномоченного органа в течение суток с поступления заявления доверенному лицу заявителя, либо по электронной почте в течении суток с поступления заявления, не считая выходных дней.

11. Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения государственного и муниципального заказа, на котором размещена документация об аукционе, является официальный сайт Островского района по адресу: www.ostrov-city.ru.

12. Заявки на участие в аукционе представляются по адресу: 181350, г. Остров, ул. Карла Маркса д.10 каб. № 89 до начала процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13. Дата начала подачи заявок: 15 февраля 2008 года.

14. Аукцион состоится в МЛПУ «Островская ЦРБ» по адресу: 181350, г. Остров, ул. Карла Маркса д. 10 каб. № 89 – 17 марта 2008 года в 15.00 часов.

15. Рассмотрение заявок на участие в торгах:  14 марта 2008 г, 15.00 часов.

16. Обеспечение заявки не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству работ и сроку гарантийных обязательств:

- все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, других;

нормативных документов;

- процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- срок гарантийных обязательств на выполненные работы – не менее 7 лет. На запорную

арматуру, а также оборудование и используемые материалы – в соответствии с

паспортными данными заводов- изготовителей.

1 Общестроительные работы

При выполнении работ учитывать демонтаж конструкций.

Выполнить работы по замене внутренних дверных блоков и коридорных перегородок.

Внутренние двери должны быть однотипными, с покрытием  устойчивым к воздействию моющих средств. Перегородки  из ПВХ –профиля – остекленные с дверью.

Выполнить работы по замене деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля поворотных 2-х створчатых при наличии створки глухого остекления с установкой подоконных досок, отливов и облицовкой откосов листами ГКЛ по металлическому каркасу.

При выполнении работ по облицовке поверхности пола использовать противоскользкую

керамогранитную плитку типа «Estima»; линолеум на теплоизоляционной подоснове устойчивый к стиранию.

При окраске поверхности стен использовать латексную краску на основе акрилового сополимера («Tikkurila,Euro 12, полуматовая.)

В кабинетах предусмотреть устройство экранов из керамической плитки перед раковинами.

Качество применяемых материалов должно соответствовать санитарным и техническим требованиям для использования в данных помещениях и иметь соответствующие сертификаты качества(плитка керамическая, линолеум, краска и т.д.)

2  Сантехнические работы

Необходимо выполнить  замену сантехнического оборудования с обвязкой вновь установленных сантехнических приборов и установкой запорной арматуры перед всеми сантехническими  приборами. Обвязку приборов выполнить металлополимерными трубами.

Заменить трубопровод холодного и горячего водоснабжения(стояки)(с учетом установки фасонных частей и фитингов).

Необходимо выполнить работы по замене  чугунных труб канализации на трубы из полиэтилена. Сети канализации необходимо проложить с обеспечением необходимого технологического уклона и после монтажа провести проливку новых сетей.

3 Электромонтажные работы

Необходимо выполнить  полную замену кабельных линий силовых и  освещения.

Провести замену щитка управления  в физкабинете.

Заменить светильники с лампами накаливания на люминисцентные.

Выполнить  монтаж  заземлителя и  проложить шины заземления внутри помещений.

Должны быть выполнены электроизмерительные работы по замерам сопротивления изоляции и заземления.

Согласно ведомости работ необходимо выполнить следующие виды работ:

Ведомость по  капитальному  ремонту  помещений лечебного корпуса

(фойе, лестничная клетка, 4 кабинета)

| № | Перечень работ и затрат | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Разборка деревянных оконных проемов с подоконной доской | м2 | 18 |
| 2 | Разборка отливов из стали оцинкованной | м | 9 |
| 3 | Разборка дверных заполнений | м2 | 8 |
| 4 | Разборка деревянных остекленных перегородок | м2 | 42 |
| 5 | Разборка покрытий полов из плитки керамической | м2 | 99 |
| 6 | Демонтаж стяжки цементной толщ. 50мм | м2 | 26 |
| 7 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 33 |
| 8 | Разборка деревянных плинтусов | м | 20 |
| 9 | Ремонт кирпичных стен глуб. заделки ½ кирпича | м2 | 7 |
| 10 | Снятие керамической плитки со стен | м2 | 177 |
| 11 | Пробивка проема в кирпичной перегородке | м3 | 0,57 |
| 12 | Закладка проемов кирпичом | м3 | 2,9 |
| 13 | Расчистка стен от масленой краски | м2 | 40 |
| 14 | Снятие побелки со стен и потолков | м2 | 560 |
| 15 | Разборка вентиляционных коробов сеч.500 х 400 мм2 из листов ГКЛ | м2 | 5 |
| 16 | Монтаж окон из ПВХ-профиля, поворотных 3-х створчатых при наличии створок глухого остекления | м2 | 17,4 |
| 17 | Облицовка оконных откосов слоем гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса | м2 | 34 |
| 18 | Установка подоконных досок из профиля ПВХ | м2 | 6 |
| 19 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 4 |
| 20 | Облицовка стен слоем гипрока с устройством металлического каркаса без изоляции | м2 | 335 |
| 21 | Сплошное выравнивание стен, откосов по сборным конструкциям смесью типа «Ветонит» | м2 | 420 |
| 22 | Высококачественная окраска стен и дверных откосов водоэмульсионными составами с подготовкой поверхности | м2 | 350 |
| 23 | Улучшенная масляная окраска оконных откосов с подготовкой поверхности под окраску | м2 | 34 |
| 24 | Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами | м2 | 205 |
| 25 | Масляная окраска за 2 раза труб и радиаторов | м2 | 42 |
| 26 | Улучшенная штукатурка стен (заложенные проемы) | м2 | 48.4 |
| 27 | Улучшенная штукатурка откосов | м | 55 |
| 28 | Облицовка стен плиткой керамической и возле раковин | м2 | 8,5 |
| 29 | Оклеивание стен обоями под окраску | м2 | 54 |
| 30 | Устройство подвесных потолков «Armstrong» | м2 | 138 |
| 31 | Монтаж внутренних дверных блоков из ПВХ-профиля | м2 | 7,6 |
| 32 | Монтаж остекленных перегородок из ПВХ-профиля с дверным блоком | м2 | 15 |
| 33 | Выравнивание поверхности полов смесями типа «Ветонит» толщ.10мм | м2 | 158 |
| 34 | Устройство покрытия полов из плитки керамической | м2 | 58 |
| 35 | Устройство плинтуса из плитки керамической | м | 35 |
| 36 | Устройство покрытий полов из ламината типа PERGO с устройством звукоизоляционной прокладки | м2 | 59,1 |
| 37 | Устройство покрытий полов из линолеума на теплоизоляционной основе | м2 | 21 |
| 38 | Устройство поливинилхлоридного плинтуса | м | 78 |
| 39 | Установка металлических порожков | м | 27 |
| 40 | Установка вентиляционных решеток размером 200х300 | шт | 12 |
| 41 | Монтаж закладных деталей из бруска сеч.50*50мм2 | м3 | 0,23 |
| 42 | Устройство отбойной доски по периметру коридора и фойе | м | 18 |
| 43 | Установка дверного ограничителя (внизу) | шт | 6 |
| 44 | Устройство защитного экрана на радиаторы отопления из ГКЛ с устройством металлического каркаса и декоративной решеткой | м2 | 9 |
| 45 | Устройство пластикового перфорированного уголка | м | 104 |
| 46 | Заделка штроб цем.-известковым раствором | м | 265 |
| 47 | Очистка помещения от строймусора с погрузкой на автомашину | тн | 40 |
| 48 | Замена деревянных поручней лестничных ограждений на поливинилхлоридные | м | 40 |
| 49 | Насечка по бетонному основанию под плитку | м2 | 40 |
| 50 | Замена радиатора отопления | квт | 1,5 |

|  | 2. Сантехнические работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Демонтаж водопроводных ст.труб Ду= 15-20мм | м | 26 |
| 52 | Замена чугунных канализационных труб Ду=50мм на полиэтиленовые | м | 16 |
| 53 | Пробивка отверстий в стене диам. до 100мм2 | шт | 4 |
| 54 | Прокладка ст. водопроводных труб Ду=до15-20мм (с учетом установки фитингов, уголков, соединений, водорозеток и др. ) | м | 26 |
| 55 | Кран шаровой Ду = до 20мм | шт | 16 |
| 56 | Смена раковин на умывальник с тумбочкой (в комплекте со смеси- телем, сифоном) | шт | 4 |
| 57 | Врезка в действующие сети водопровода | врезка | 4 |
| 58 | Тоже в сети канализации | шт | 4 |
| 59 | Заделка отверстий в стене цем.известковым раствором | м2 | 2 |
|  | 3. Электромонтажные работы |  |  |
| 60 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 14 |
| 61 | Демонтаж электропроводки проложенной в штробе | м | 80 |
| 62 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 21 |
| 63 | Пробивка борозд(штроб) в штукатурке | м | 220 |
| 64 | Замена щитка управления ЩУ | шт | 1 |
| 65 | Прокладка кабеля ВВГ 3х1.5мм и 3х2.5мм в штробе | п/м | 220 |
| 66 | Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5мм в гофре | п/м | 80 |
| 67 | Светильники для подвесного потолка, люминисцентных 4х18вт | шт | 22 |
| 68 | Монтаж светильников настенных («Бра») | шт | 6 |
| 69 | Выключатели одноклавишные утопленного типа | шт | 5 |
| 70 | Розетки двойные утопленного типа | шт | 21 |
| 71 | Присоединение кабеля к действующей сети | шт | 2 |
| 72 | Пробивка отверстий в кирпичной стене Ду= до 50мм | шт | 14 |
| 73 | Земляные работы для монтажа электродов, заземлитель | м3 | 0,015 |
| 74 | Заземляющий проводник из полосовой стали сеч. 80мм2 | м | 16 |
| 75 | Проводник заземляющий из провода ПВ | м | 3 |
| 76 | Электроизмерительные работы по проверки сопротивления изоляции и заземления |  |  |